## Slide 1
삼성 청년 SW 아카데미
임베디드 GUI

## Slide 2: 임베디드 GUI
<알림>
본 강의는 삼성 청년 SW아카데미의 컨텐츠로
보안서약서에 의거하여
강의 내용을 어떠한 사유로도 임의로 복사, 촬영, 녹음, 복제, 보관, 전송하거나
허가 받지 않은 저장매체를
이용한 보관, 제3자에게 누설, 공개,
또는 사용하는 등의 행위를 금합니다.

## Slide 3
10장. Data Visualization

## Slide 4: 임베디드 GUI
챕터의 포인트
.
.
.
임베디드 Visualization
Numpy
Matplot Library

## Slide 5: 실습을 위한 라즈베리파이 버전

## Slide 6: 라즈베리파이 OS 64 bit로 설치
Raspberry Pi OS 64 bit로 설치

## Slide 7: 리눅스 커널 기준
우리 실습은
리눅스 커널 6.1.21 버전에서 테스트 완료

## Slide 8: 카메라 테스트

## Slide 9: 파이 카메라 연결
라즈베리파이 전원 케이블 분리 후, 파이 카메라 연결

## Slide 10: Legacy Camera 설정하기
sudo raspi-config
Legacy Camera 옵션 세팅 후 리셋하기
  sudo reboot 필수

## Slide 11: Legacy Camera로 설정하는 이유
SSAFY 에서 쓰는 카메라는 v1 이기 때문 (5MP 화질)
  https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html
  공식적으로 라즈베리파이는 앞으로 v1 카메라를 지원 안 할 예정이라고 명시 됨 (but! 테스트 결과, 아직까지 동작에 문제 없음)
Legacy Camera (SSAFY 사용중)

## Slide 12: 카메라 테스트하기
Legacy camera로 설정 한 경우 (카메라 v1 사용시)
  카메라 앱 설치 : sudo apt-get install fswebcam
  촬영 : fswebcam ./test.jpg
  촬영 확인 : gpicview ./test.jpg
[참고] Legacy camera로 설정하지 않은 경우
  기본 내장된 App으로 테스트 가능
  촬영 : libcamera-still -o test.jpg -n
  촬영 확인 : gpicview ./test.jpg

## Slide 13: OpenCV 설치

## Slide 14: OpenCV 설치를 위한 의존성 Library 설치
다음 내용을 전체 복사 붙여넣기로 설치 진행 (총 소요시간 : 5분)
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential cmake pkg-config -y
sudo apt-get install libjpeg-dev libtiff5-dev libjasper-dev libpng-dev -y
sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev -y
sudo apt-get install libxvidcore-dev libx264-dev -y
sudo apt-get install libfontconfig1-dev libcairo2-dev -y
sudo apt-get install libgdk-pixbuf2.0-dev libpango1.0-dev -y
sudo apt-get install libgtk2.0-dev libgtk-3-dev -y
sudo apt-get install libatlas-base-dev gfortran -y
sudo apt-get install libhdf5-dev libhdf5-serial-dev libhdf5-103 -y
sudo apt-get install python3-pyqt5 -y
pip3 install imutils
pip3 install opencv-contrib-python==4.7.0.72
복사 붙여넣기가 안된다면, 다음 링크를 참고하자.
https://gist.github.com/mincoding1/89343a1f6e5d9defa6f281c4f944798a

## Slide 15: OpenCV 테스트
Python 실행 후 다음과 같이 입력한다.
> import cv2
> cv2.__version__
출력결과 : ‘4.7.0’ 나오면 설치 성공

## Slide 16: 임베디드 Visualization

## Slide 17
데이터들을 정보로 가공 후, 시각적으로 쉽게 비교를 할 수 있도록 하는
가시적인 표현 방법을 뜻한다.
Data Visualization
Notes: 데이터 비주얼라이제이션
텍스트 기반에서는 특이 점을 찾기 힘들다.
회사에서 상사에게 보고를 할 때 왼쪽과 같은 문서를 보여주면 혼난다.
시각화 해서 보여줘야 한다.
대기업 같은 경우 로그만 다루는 부서가 있을 정도로 중요하다.

## Slide 18
성능 측정
  Fimware 별 Latency 분석
  경쟁사별 Latency 분석
Test / 모니터링
  Data 값이 튀는 지점 분포 확인
  Latency 튀는 지점 모니터링
장비 관리용
  센서로 부터 나온 Log Data
임베디드에서 Data Visualization 시나리오
Notes: 아래 3가지 경우에서 가장 많이 쓰임
QT가 인기가 좋은 이유가 그래프 / 차트 그리는 라이브러리가 엄청 좋음
winform 이나 mfc 에 비하면 QT가 굉장히 좋음.

## Slide 19
Visualization의 두 가지 모습
Data Visualization 목표와 실제
원하는
해당 데이터가
Visualization로
나올때 까지 실험
보고 / 고객용
설득 / 제출용 자료 필요
Data Visualization
을 통한
이상 감지
분석 및 디버깅 시작
Visualization으로 결과 확인
Notes: 이상 감지를 찾아서 분석하는 용도
고객에게 제출할 자료를 만들기 위해서 필요
윗분들은 너무 값이 튀면 쳐내 ^^
원하는 데이터가 나올 때까지 실행

## Slide 20
Art Level
Data Visualization 예시
Notes: ART level 이쁘다
다만 회사에서는 좋아하지 않는다

## Slide 21
Data 분석 후 그래프로 가시화
Data Visualization의 예시
Notes: 보기 좋은 그래프로 해야 한다.
그래프를 보는 데 공부를 또 해야 하면 안된다

## Slide 22
임베디드 개발자는 직접 Log를 생성 해 주어야 한다.
임베디드 Data Visualization 과정
Log Data 전달
Parsing
Data
Visualization
Log Data 생성
방식
printf
UART
Format
JSON
XML
Kernel Log
압축 or Raw Data
SD Card
SAMBA
NFS
SQL
직접 파싱
Library
JSON / XML
Qt
C# / MFC UI 컨트롤 구입
GUI Solution
Notes: 로그 데이터만들기
  사실 저런 포맷보다는 팀에서 자체적으로 만든 포맷을 사용함
로그 전달
  로그 데이터가 너무 크다.
  초당 100줄이 넘어감, 1시간만 지나도… 1주일이 지나면 TB 이상 나옴
  그래서 SD 카드에 저장하지 않음
  보통 SAMBA 나 SQL 로 보냄
파싱
시각화
자체적인 품질 확보를 위해서는 로그를 가시화해서 관리를 해야 하기 때문에 대부분의 대기업들이 로그에 관한 부서를 별도로 둘 정도이다.
SAMBA : 윈도우 시스템에서 다른 시스템(리눅스)의 디스크나 프린터 등의 자원을 공유 가능하게끔 만든 프로토콜
→ SMB라고 하며, 일종의 공유 폴더
→ 편리하지만 보안 이슈가 있어서 sftp 를 사용함
→ 현재는 유닉스와 윈도 환경을 동시 지원하는 CIFS 로 확장이 됨 Common Internet file system
NFS : network file system 네트워크파일 시스템
유저가 원격지 컴퓨터에 있는 파일을 마치 자신의 컴퓨터에 있는 것처럼 검색하고, 마음대로 저장하거나 수정하도록 해주는 클라이언트/서버형 응용 프로그램입니다. 유저에게는 NFS 클라이언트, 원격지 컴퓨터에는 NFS 서버가 설치되어 있어야 한다.

## Slide 23: Numpy

## Slide 24: Numpy
Python 기반, 데이터 분석시 자주 사용되는 기초 라이브러리
  https://numpy.org/
  대규모 행렬 / 고속 연산에 쓰인다.
타 Library의 기본 Library로 쓰인다.
  Matplotlib : Visualization
  OpenCV : 영상처리
  Pandas : 데이터 분석
matplot lib / opencv lib 를 사용하기 위하여
  2차원 배열 (list)가 아닌 numpy의 2차원 배열 객체(ndarray)를 사용
Notes: Numerical Python의 약자
다차원 배열을 효과적으로 처리할 수 있도록 해주며
현실 세계의 다양한 데이터를 배열 형태로 표현
기본 리스트에 비해 빠르고 메모리를 효율적으로 관리
강력한 기능
반복문 없이 데이터 배열에 대한 처리 지원
https://numpy.org/

## Slide 25: numpy를 배우는 이유
matplot lib / opencv lib 를 사용하기 위하여
  2차원 배열 (list)가 아닌 numpy의 2차원 배열 객체(ndarray)를 사용
Notes: numpy 를 하는 이유는 시각화와 OpenCV 맛보기를 위해서
엔디 어레이
데이터
1차원 데이터 → Vector
2차원 데이터 → Matrix
3차원 이상의 데이터 → Tensor

## Slide 26: numpy 설치
최신버전 설치
  Python 버전이 최신이라면 1.23.4 설치 가능

## Slide 27: numpy 기본 객체
n 차원 Array
  배열의 2 차원 list 와 사용법이 비슷함
  ndarray 라고 함 (n-dimension Array)
Notes: n 차원 배열
numpy 기본 객체는 행렬 단위로 데이터를 관리한다.
혹시 고등학교 때 행렬 안 하신 분? → 98년생~?

## Slide 28: 1차원 / 2차원 ndarray
객체 생성하기
  zeros 메서드 : 0 으로 채우기
  fill 메서드 : 특정 값으로 채우기

## Slide 29: 하드코딩 하기
array 메서드를 사용하여 하드코딩
  array 메서드에 파이썬 List 를 넣으면 ndarray 객체로 변환된다.
  ndarray 도 list 처럼 배열 indexing 이 가능하다.
Notes: import numpy as np
a = np.array([1,2,3,4])
print(a)
for i in range(4):
print(a[j][i])
--------------------------
import numpy as np
a = np.array([[1,2,3,4],[5,6,7,8]])
print(a)
for j in range(2):
for i in range(4):
print(a[j][i])

## Slide 30: [도전] 하드코딩 후 출력하기
하드코딩 후 숫자 채우기
  모두 채운 후 ndarray를 출력한다.
5 | 5 | 5 | 5
5 | 5 | 5 | 5
5 | 5 | 5 | 5
5 | 5 | 5 | 5
5 | 5 | 5 | 5
5 | 5 | 5 | 5
5 | 5 | 5 | 5
7 | 7 | 7 | 7
7 | 7 | 7 | 7
5 | 5 | 5 | 5
ndarray 생성 후
숫자 5로 전체 채우기
for문을 사용하여
중간 7로 채우기
Notes: import numpy as np
a = np.zeros((5,4), dtype = int)
a.fill(5)
for i in range(5):
for j in range(4):
if i==2 or i==3:
a[i][j]=7
print(a)
for i in range(5):
for j in range(4):
print(a[i][j], end=' ')
print()

## Slide 31: 사이즈 구하기
shape로 x, y 사이즈를 구할 수 있음
Notes: Tuple 로 돌려줌
import numpy as np
a = np.zeros((5,4))
a.fill(5)
y,x = a.shape
print(y,x)

## Slide 32: numpy 메서드
ndarray / list 변경
  tolist() : ndarray  list 변경
  array() : list  ndarray 변경
Notes: import numpy as np
a = np.zeros((3,4))
a.fill(7)
vect = a.tolist()
print(vect, type(vect))
b = np.array(vect)
print(b, type(b))

## Slide 33: 랜덤 생성
랜덤값 생성하기
  1 ~ 9 까지 int 랜덤값을 2 x 3 으로 채움
Notes: 시작~끝+1
import numpy as np a = np.random.randint(1,10,(2,3)) print(a)

## Slide 34: [도전] 랜덤 값 채우기
다음과 같이 3 차원 ndarray를 생성 후 모두 랜덤 값 채우기
  -5 ~ 5 까지 랜덤 값 생성
  list로 변경하기
  for 문을 돌려 모두 출력하기
-4 | 5 | 4
3 | 2 | -4
1 | 2 | 5
5 | -4 | 3
1 | 0 | 4
-1 | 0 | -2
1 | 2 | 3
-4 | -3 | 3
-2 | 0 | 2
Notes: import numpy as np a = np.random.randint(-5, 6, (3, 3, 3)) vect = a.tolist() for z in range(0, 3): for y in range(0, 3): for x in range(0, 3): print(vect[z][y][x], end = ' ') print() print()

## Slide 35: Matplot Library
Notes: https://hleecaster.com/python-matplotlib-line-graph/

## Slide 36
Python에서 그래프를 표현하는 가장 인기있는 Library
  https://matplotlib.org/
  수학 행렬을 쉽게 나타내는 numpy librar의 객체를 넣어, 결과를 받는다.
  PSF (Python S/W Foundation) License
    상업, 복제, 수정 가능 (단, PSF Copyright 표시 및 수정사항 표시 필수)
Matplot Library
Notes: 공식 사이트
https://matplotlib.org/

## Slide 37: matplotlib 설치
pycharm에서 matplotlib 설치하기
Notes: 라즈베리파이에서 matplotlib 설치
https://matplotlib.org/stable/users/installing/index.html
$sudo apt-get install python3-matplotlib

## Slide 38
정상 동작하는지 테스트를 수행한다.
  as plt : 별칭
Matplot Library Test

## Slide 39
PySide에서 기본 Matplot 사용 방법을 익힌다.
기본기를 익힌 후, Matplotlib Examples 에서 코드 수정하여 사용
Matplotlib 학습 방법
https://matplotlib.org/gallery/index.html
Notes: https://matplotlib.org/gallery/index.html

## Slide 40
plot() : 꺾은선
legend() : 범례
xlabel / ylabel : 축 이름
Matplotlib 기본 사용법
Notes: 선 서식
plt.plot(x,y1,'--o') plt.plot(x,y2,':*')
축약 할 수 잇다.

## Slide 41
subplot(가로, 세로, 순서)
Matplotlib 다단 그래프 그리기
Notes: import matplotlib.pyplot as plt
x = [1,2,3,4,5]
y1 = [10,15,20,7,23]
y2 = [32,14,5,1,12]
plt.subplot(1,2,1)
plt.plot(x, y1, color = 'green',linestyle='--',marker='o')
#plt.plot(x,y1,'g--o')
plt.legend(['BBQ'])
plt.xlabel('month')
plt.ylabel('sales')
plt.subplot(1,2,2)
plt.plot(x, y2, color = 'darkblue',linestyle=':',marker='*')
plt.legend(['KFC'])
plt.xlabel('month')
plt.ylabel('sales')
plt.show()

## Slide 42: 3D 예제코드 돌려보기
3D 예제코드 복사 붙여넣기

## Slide 43
QVBoxLayout 1개 / Push Button 2개를 GridLayout에 배치
  chart1( ) / chart2( ) 메서드를 슬롯 함수로 사용
Qt Designer에서 UI 구성
이름 : lay

## Slide 44
import matplotlib 필요
  class import 순서 중요
  Box Layout에 Canvas라는 위젯 추가
  figure 객체 : Plot 데이터 관리
  canvas 객체 : View 역할
동작되는 기본 코드 작성
Notes: 해당 프로젝트 폴더 내에 bts.ui 파일을 python 파일로 변환한 ui_bts.py 파일 생성된다
.ui 파일 생성 후 .py로 변환 시 ppt 장표에 있는 대로 안되면 powershell 여셔서 아래와 같이 입력하면 됩니다.
>.\venv\Scripts\pyside6-uic [ui파일명] -o [.py파일명]

## Slide 45
동작되는 기본 코드 작성
Notes: from PySide6.QtWidgets import *
from mat import Ui_MainWindow
from matplotlib import pyplot
from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg
class myapp(QMainWindow, Ui_MainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()
self.setupUi(self)
self.main()
def main(self):
self.figure = pyplot.Figure()
self.canvas = FigureCanvasQTAgg(self.figure)
self.lay.addWidget(self.canvas)
def chart1(self):
print('hi')
def chart2(self):
print('faker')
app = QApplication()
win = myapp()
win.show()
app.exec()

## Slide 46
add_subplot 으로 그래프를 추가
subplot 추가하기

## Slide 47
chart1() , chart2() 작성 후 실행
함수 작성
Notes: self.canvas.axes.clear()
-------------------------------------------
from PySide6.QtWidgets import *
from mat import Ui_MainWindow
from matplotlib import pyplot
from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg
class myapp(QMainWindow, Ui_MainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()
self.setupUi(self)
self.main()
def main(self):
self.figure = pyplot.Figure()
self.canvas = FigureCanvasQTAgg(self.figure)
self.lay.addWidget(self.canvas)
self.graph1 = self.figure.add_subplot(1,2,1)
self.graph2 = self.figure.add_subplot(1,2,2)
def chart1(self):
line = [1,2,3]
self.graph1.plot(line, [10,40,50])
self.graph1.plot(line, [32,35,19])
self.graph1.plot(line, [4,53,76])
self.canvas.draw()
def chart2(self):
line = [1,2,3]
self.graph2.bar(line, [10,50,30])
self.canvas.draw()
app = QApplication()
win = myapp()
win.show()
app.exec()

## Slide 48: 샘플 코드 포팅
Notes: https://hleecaster.com/python-matplotlib-line-graph/

## Slide 49: 포팅을 위한 객체 타입 분석
self.figure ,self.graph1 타입 확인
Notes: from PySide6.QtWidgets import *
from mat import Ui_MainWindow
from matplotlib import pyplot
from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg
class myapp(QMainWindow, Ui_MainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()
self.setupUi(self)
self.main()
def main(self):
self.figure = pyplot.Figure()
self.canvas = FigureCanvasQTAgg(self.figure)
self.lay.addWidget(self.canvas)
self.graph1 = self.figure.add_subplot(1,2,1)
self.graph2 = self.figure.add_subplot(1,2,2)
print(type(self.figure))
print(type(self.graph1))
def chart1(self):
line = [1,2,3]
self.graph1.plot(line, [10,40,50])
self.graph1.plot(line, [32,35,19])
self.graph1.plot(line, [4,53,76])
self.canvas.draw()
def chart2(self):
line = [1,2,3]
self.graph2.bar(line, [10,50,30])
self.canvas.draw()
app = QApplication()
win = myapp()
win.show()
app.exec()
[ type 결과 ]-----------------------------------------
<class 'matplotlib.figure.Figure’>
<class 'matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot'>

## Slide 50: Example 코드 보기
Example 포팅하기
  Plotting categorical variables 선택

## Slide 51: 샘플 동작 코드 확인
샘플코드 동작 확인하기
  코드를 복사해서 가장 아래에 plt.show() 추가 한 후에 실행
  type 을 확인하자
Notes: import matplotlib.pyplot as plt
data = {'apple': 10, 'orange': 15, 'lemon': 5, 'lime': 20}
names = list(data.keys())
values = list(data.values())
fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(9, 3), sharey=True)
axs[0].bar(names, values)
axs[1].scatter(names, values)
axs[2].plot(names, values)
fig.suptitle('Categorical Plotting')
plt.show()
---------------------
<class 'matplotlib.figure.Figure'>
<class 'matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot'>

## Slide 52: 샘플 코드의 타입과 기존 코드 타입 비교
완전 똑같다!

## Slide 53: [도전] 샘플코드를 PySide로 포팅
Chart1() 에 샘플코드를 수정하여 PySide에 출력되도록 수정
  샘플코드를 분석하고, 필요한 코드부분만 가져오거나 수정한다.
  기존의 chart1() 내 코드와 샘플 코드를 잘 비교해서 chart1 버튼을 누르면 canvas에 출력되도록 하자
Notes: subplot 1,3,1 / 1,3,2 / 1,3,3
chart1() 수정
-------------------
def main(self):
self.figure = pyplot.Figure()
self.canvas = FigureCanvasQTAgg(self.figure)
self.lay.addWidget(self.canvas)
self.graph1 = self.figure.add_subplot(1,3,1)
self.graph2 = self.figure.add_subplot(1,3,2)
self.graph3 = self.figure.add_subplot(1,3,3)
def chart1(self):
data = {'apple': 10, 'orange': 15, 'lemon': 5, 'lime': 20}
names = list(data.keys())
values = list(data.values())
self.graph1.bar(names, values)
self.graph2.scatter(names, values)
self.graph3.plot(names, values)
self.figure.suptitle('PySide GOGO')
self.canvas.draw()

## Slide 54
11장. Image Processing

## Slide 55: 임베디드 GUI
챕터의 포인트
.
.
.
Computer Vision에 대하여
OpenCV Library 소개
OpenCV 설치방법
OpenCV와 Qt
Image Processing 카메라 만들기

## Slide 56: Computer Vision에 대하여

## Slide 57
Artifical Intelligence
  프로그래밍으로 지능을 만드는 공학
  AI의 기준 : Turing Test, 사람인지 프로그래밍인지 구분 불가
AI 에서 Computer Vision 까지
영화. Her
스칼렛요한슨 주연 A.I. OS 641
영화. 엑스마키나
튜링테스트에 최초로 살아 남은 로봇 이야기

## Slide 58
사람을 흉내내기 위해 프로그래밍 해야 하는 것들
  인지 : 대상이 무엇인지 아는 것
  분류화 (AI 이론 : 패턴인식)
  학습
  추론
  행동 결정
인공지능의 프로그래밍화

## Slide 59
인간 : 오감을 통해 두뇌에 정보를 넣음
컴퓨터 : 현실 속 정보를 0, 1 로 된 Data로 전환하여 정보를 입력 (카메라의 광센서, 사운드 센서, 후각 및 미각 센서 등)
인간의 사고는, 인지로 시작 됨

## Slide 60
Pixel 하나에, 하나의 컬러를 나타냄
Pixel이 모이면 = 이미지 (영상)
이미지들을 모아 보여주면 = 동영상
Pixel / 이미지 / 동영상

## Slide 61
디지털 이미지를 이해 하려고 하는 인공지능의 한 분야
  Filter를 통한 전처리 작업 및 특징 추출
  물체 인식 및 분류
Computer Vision
OpenCV
Library
Filter 적용
Object Detect
Classification
생명체
- 사람
- 여성
- 가수
- 걸그룹
- 수지
눈
입
Notes: 아키네이터 는 사실 AI?

## Slide 62
일상 생활, 산업 전반적으로 활용 가능
  의료기기 : Object Detection 및 Classfication 이용, 얼굴 점이 맞는지 구분 가능
  전 세계 사람 찾기 : CCTV의 영상으로 Facial Recognition System, 관상 확인 가능
  감정 인식 : Emotions Recognition, 첫 인상 확인 가능
  자동차 / 국방 / 항공 / 보안 등
Computer Vision 활용

## Slide 63
마이다스 IT에서 개발한 AI 면접 SW를 국내에 도입
  핵심 키워드 언급 여부 / 기쁨 수준 / 긴장 정도
[참고] AI 인적성 검사

## Slide 64: OpenCV Library 소개

## Slide 65
영상처리 행동
  영상 조작 : 포토샵
  영상 분석 : 영상 특징 뽑아내기
  영상 인식 : 분류 작업
  영상 통신 : 압축, 보정
영상처리의 대표적인 Library : OpenCV
Image Processing

## Slide 66
영상처리 (Image Processing)
  Computer Graphics : 멋진 영상을 만들어 내는 것에 Focus
  Computer Vision : 영상의 인식, 이해에 Focus
컴퓨터 그래픽과 비전은 다르다.
Image Processing(OpenCV)
Computer
Vision
Computer
Graphics

## Slide 67
학습 목표를 이해 해 보자.
  OpenCV는 Image Processing에 대표적인 Library 이다.
  Image Processing 중 Vision에 대해 학습 한다.
  카메라 모듈을 이용하여 디지털 이미지를 생성한다.
  디지털 이미지에서 Filter를 적용하여 전처리 작업을 수행한다.
  전처리 작업 이후, 특징을 추출한다.
  추출된 특징을 이용하여 Object Detection 알고리즘으로 얼굴인식을 수행한다.
학습목표
위 용어를 모두 이해했다면, 지금까지 완벽하게 이해 한 것

## Slide 68
OpenCV 핵심 내용
  Opnesource Computer Vision Library
  Vision + Machine Learning 전문
  BSD 라이선스로 기업도 무료
  2500 개 이상의 비전 + 머신러닝 알고리즘
  기본은 C++이고, Python / Java Interface 지원
  멀티 플랫폼 지원 Window / Linux / Mac
OpenCV
Notes: BSD 라이선스
→ 자유 소프트웨어 저작권 중 하나
→ 아무나 개작, 배포 가능

## Slide 69
Python으로 OpenCV C++ Libary를 사용할 수 있도록 함
Python용 OpenCV는 다음과 같은 특징이 있음
  내부 적으로 수학 Library인 Numpy를 이용함
  Numpy Library의 객체로 결과를 return 받음
OpenCV + Python

## Slide 70: OpenCV와 Qt

## Slide 71: OpenCV 없이 이미지 출력
샘플코드 준비하기
  label 추가
  샘플 소스코드 준비
piclbl
Notes: .\venv\Scripts\pyside6-uic.exe .\test.ui -o .\test_ui.py
-------------------------------------------------
from PySide6.QtWidgets import *
from PySide6.QtGui import *
from mat import Ui_MainWindow
class myapp(QMainWindow, Ui_MainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()
self.setupUi(self)
self.main()
def main(self):
pass
app = QApplication()
win = myapp()
win.show()
app.exec()

## Slide 72
QImage : 이미지 파일을 읽어 메모리에 올려, 픽셀 편집 가능
QPixmap : 메모리에 있는 이미지파일을 화면에 출력
OpenCV 없이 Qt로 Image 출력하기
Notes: OpenCV 로 영상처리나 컴퓨터 비전을 처리하고 나서 결과를 화면에 띄워야 한다.
OpenCV의 imshow() 도 있지만, GUI 앱에 띄우기 위해서 QT를 이용한다.
지금은 QT 이미지만 쓴것뿐
openCV-Python 에서는 모든 이미지 정보를 numpy 의 ndarray 객체에 담겨 있으며,
이 ndarray 객체를 출력하면 된다.
최종 출력은 QLabel 에 있는 setPixmap() API를 이용한다.
cv2 (ndarray) → QImage() → QPixmap() → QLabel
이 때 이용하는 방법이 QtGui.QPixmap() 객체이다.
QPixmap(이미지) : 이미지를 보여줄 때 사용하는 객체, 다양한 포맷을 지원, 자체 위젯이 없어 레이블을 이용해서 출력한다.
레이블에 QPixmap() 객체를 출력할 때에는, .setPixmap() 를 이용한다.
QtGui 클래스에 포함됨

## Slide 73: Pycharm 에 OpenCV 설치
다음과 같은 과정으로 설치
  opencv-contrib-python 패키지 추가

## Slide 74
OpenCV의 결과를 Qt로 출력하기 위한 과정
  cv2로 파일을 연다.
  BGR 순서로 저장된 이미지를 RGB로 변경
  cv2의 이미지 객체를, QImage 객체로 변환
  QImage 객체를 QPixmap으로 출력하기
OpenCV로 이미지 불러오기
OpenCV 로 이미지 열기
OpenCV로 Image Processing
Qt로 출력 QImage, QPixmap 사용
Notes: 오픈 cv로 파일을 열고,
BGR CV2
RGB QT는
==========
BGR
RGB 차이가 뭔가요?
변경 > 출력
끼야 >> 파장주파수

## Slide 75
label 하나 추가 후, styleSheet에서 배경컬러를 지정한다.
  label에 써있는 Text 제거
  Label 위젯 이름 : pic
UI 준비하기

## Slide 76
import cv2
processingImage()
printImage() 추가
main.py 준비
Notes: from PySide6.QtWidgets import *
from testui import Ui_MainWindow
from PySide6.QtGui import *
from PySide6.QtCore import *
import cv2
class myapp(QMainWindow, Ui_MainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()
self.setupUi(self)
self.main()
def main(self):
pass
def processingImage(self, img):
pass
def printImage(self, imgBGR, pic):
pass
app = QApplication()
win = myapp()
win.show()
app.exec()

## Slide 77
Convert Color로 BGR을 RGB로 바꾼다. (OpenCV : BGR를 사용 / Qt : RGB를 사용)
OpenCV의 객체(Numpy.ndarray)를 QImage 객체로 변경
QImage(데이터, width, height, 라인 당 Byte, RGB 각각 8Bit Format)
OpenCV를 이용하여 Qt로 이미지 출력하기
Notes: cvtColor() : 이미지를 한 색상 공간에서 다른 색상 공간으로 변환합니다.
bytePerLine : 줄 당 바이트 수, 1줄에 표현할 바이트 수
1비트 1채널 이미지 만드는 법
https://webnautes.tistory.com/1292
from PySide6.QtWidgets import *
from PySide6.QtGui import *
from test_ui import Ui_MainWindow
import cv2
class MyApp(QMainWindow, Ui_MainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()
Ui_MainWindow.setupUi(self, self)
self.main()
def main(self):
self.img = cv2.imread("pikachu.png")
self.img = self.processingImage(self.img)
self.printImage(self.img, self.pic)
def processingImage(self, img):
return img
def printImage(self, imgBGR, pic):
imgRGB = cv2.cvtColor(imgBGR, cv2.COLOR_BGR2RGB)
h, w, byte = imgRGB.shape
img = QImage(imgRGB, w, h, byte*w, QImage.Format_RGB888)
pic.setPixmap(QPixmap(img))
app = QApplication()
win = MyApp()
win.show()
app.exec()

## Slide 78
필터를 적용 등 다양한 메서드를 이용하여 이미지 프로세싱이 가능하다.
  Kernel : 3 x 3 / 4 x 4 등 연산을 이용해 이미지 변환을 위한 행렬 Matrix 커널과 filter는 같은 뜻으로 쓰인다.
  import numpy 필요
Image Processing 1
Notes: blur(img , (가로, 세로) ), 가로 값을 높이면 가로로 빠르게 움직이는 듯함 고속이동! → 30,1
numpy.ones() → 1로 채워진 배열 만드는 함수
ones(3,3) : 안의 숫자를 제어하면 0이 되는 픽셀의 정도가 달라진다.
모폴로지(형태학) 연산
→ 영상 분야에서 노이즈 제거, 구멍채우기, 끊어진 선 이어 붙이기등에 쓰이는 연산 기법
→ 0/1로 구성된 바이너리 이미지에만 적용 가능 ( 흑백 이미지 )
그래서 흑백 처리 후, 진행
→ 침식/ 팽창/ 열림/ 닫힘 4가지 기법이 있으며, 적용 순서에 따라 결과가 달라짐.
https://bkshin.tistory.com/entry/OpenCV-19-%EB%AA%A8%ED%8F%B4%EB%A1%9C%EC%A7%80Morphology-%EC%97%B0%EC%82%B0-%EC%B9%A8%EC%8B%9D-%ED%8C%BD%EC%B0%BD-%EC%97%B4%EB%A6%BC-%EB%8B%AB%ED%9E%98-%EA%B7%B8%EB%A0%88%EB%94%94%EC%96%B8%ED%8A%B8-%ED%83%91%ED%96%87-%EB%B8%94%EB%9E%99%ED%96%87

## Slide 79
필터를 적용 등 다양한 메서드를 이용하여 이미지 프로세싱이 가능하다.
  Canny : 테두리 Detect Algorithm
Image Processing 2
Notes: threshold()
→ 이미지 이진화 함수
→ 이미지를 기준 값(임계값)에 도달하지 못하면, 흑, 크면 백이다.
임계값을 넘었을 때 적용할 값도 설정 가능 maxval
허들을 놓고 넘어봐라 하는 거죠
https://opencv-python.readthedocs.io/en/latest/doc/09.imageThresholding/imageThresholding.html
====================================================================
canny()
→ 이미지 엣지 검출 함수
→ 2개의 임계값으로 엣지 여부를 판단한다. min , max
→ 두 값을 적절히 조절해서 엣지를 따야 한다.
from PySide6.QtWidgets import *
from PySide6.QtGui import *
from test_ui import Ui_MainWindow
import cv2
import numpy
class MyApp(QMainWindow, Ui_MainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()
Ui_MainWindow.setupUi(self, self)
self.main()
def main(self):
self.img = cv2.imread("pikachu.png")
self.img = self.processingImage(self.img)
self.printImage(self.img, self.pic)
def processingImage(self, img):
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
img = cv2.Canny(img, 50, 200)
return img
def printImage(self, imgBGR, pic):
imgRGB = cv2.cvtColor(imgBGR, cv2.COLOR_BGR2RGB)
h, w, byte = imgRGB.shape
img = QImage(imgRGB, w, h, byte*w, QImage.Format_RGB888)
pic.setPixmap(QPixmap(img))
app = QApplication()
win = MyApp()
win.show()
app.exec()

## Slide 80: Image Processing 카메라 만들기
Notes: 새로 UI 구성
코드는 printImage 만 따오면 됨

## Slide 81
Label 2개 생성
  위젯 이름 : pic1 / pic2
  styleSheet 속성으로 배경색 지정
  가로 사이즈 : 480
  세로 사이즈 : 320
PushButton 2개
  위젯 이름 : playBtn / modeBtn
  play() / mode()
  가로 : 960
  세로 : 50
UI 세팅
Notes: 크기는 최소/최대 맞춰주면 좋음
버튼 크기 : 960 x 50
버튼 글씨크기 : 24

## Slide 82
.ui 파일 → .py 로 변환 후 import
기존에 사용하던 printImage 메서드 그대로 사용
기본 코드 작성
Notes: from PySide6.QtWidgets import *
from testui import Ui_MainWindow
from PySide6.QtGui import *
from PySide6.QtCore import *
import cv2
class myapp(QMainWindow, Ui_MainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()
self.setupUi(self)
self.main()
def main(self):
pass
def play(self):
self.img = cv2.imread('pika.png')
self.printImage(self.img , self.pic1)
def printImage(self, imgBGR, pic):
imgRGB = cv2.cvtColor(imgBGR, cv2.COLOR_BGR2RGB)
h, w, byte = imgRGB.shape
img = QImage(imgRGB, w, h, byte*w, QImage.Format_RGB888)
pic.setPixmap(QPixmap(img))
app = QApplication()
win = myapp()
win.show()
app.exec()

## Slide 83
기존에 사용하던 printImage 메서드 그대로 사용
기본 코드 작성
Notes: http://colorscripter.com/s/Q1yICjw
from PySide6.QtWidgets import *
from testui import Ui_MainWindow
from PySide6.QtGui import *
from PySide6.QtCore import *
import cv2
class myapp(QMainWindow, Ui_MainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()
self.setupUi(self)
self.main()
def main(self):
pass
def play(self):
self.img = cv2.imread('pika.png')
self.printImage(self.img , self.pic1)
def printImage(self, imgBGR, pic):
imgRGB = cv2.cvtColor(imgBGR, cv2.COLOR_BGR2RGB)
h, w, byte = imgRGB.shape
img = QImage(imgRGB, w, h, byte*w, QImage.Format_RGB888)
pic.setPixmap(QPixmap(img))
app = QApplication()
win = myapp()
win.show()
app.exec()

## Slide 84
라즈베리파이로 코드 옮긴 후 Pyside6 → Pyside2 , exec_() 수정
cv2.VideoCapture 객체 생성
  0번 카메라의 객체를 불러온다. ex. cv2.VideoCapture(0)
  width와 height를 지정한다.
  타이머 객체 생성
QBasicTimer 로 카메라에서 촬영한 값 출력하기 1
Notes: def main(self):
self.cam = cv2.VideoCapture(0)
self.cam.set(3,480)
self.cam.set(4,320)
self.tm = QBasicTimer()

## Slide 85
지속적인 촬영 ( QBasicTimer() 사용하기 )
  cam.read( ) 를 할 때 마다, 한 장씩 촬영한다.
QBasicTimer 로 카메라에서 촬영한 값 출력하기 2
Notes: 라즈베리파이로 옮긴 후,
ui.py 파일에서 Pyside6 → Pyside2 로 3군데 변경
main.py 에서 Pyside6 → Pyside2 로 변경 및 마지막 exec_() 로 변경
from PySide2.QtWidgets import *
from testui import Ui_MainWindow
from PySide2.QtGui import *
from PySide2.QtCore import *
import cv2
class myapp(QMainWindow, Ui_MainWindow):
def __init__(self):
super().__init__()
self.setupUi(self)
self.main()
def main(self):
self.cam = cv2.VideoCapture(0)
self.cam.set(3,480)
self.cam.set(4,320)
self.tm = QBasicTimer()
def timerEvent(self, event):
ret, self.img = self.cam.read()
self.printImage(self.img , self.pic1)
def play(self):
self.tm.start(100,self)
def printImage(self, imgBGR, pic):
imgRGB = cv2.cvtColor(imgBGR, cv2.COLOR_BGR2RGB)
h, w, byte = imgRGB.shape
img = QImage(imgRGB, w, h, byte*w, QImage.Format_RGB888)
pic.setPixmap(QPixmap(img))
app = QApplication()
win = myapp()
win.show()
app.exec_()

## Slide 86
UI Thread와 사진을 반복적으로 찍는 Thread를 독립
  역할을 나누어, 사진 출력의 지연이 없도록 Thread 운영
  UI를 사용하는데 Delay가 없도록 UI Thread를 따로 운영
UI Thread와 Working Thread를 독립시키기
UI Thread
사용자 Signal을 받아 UI에 출력한다.
Background Thread
반복적으로 사진 촬영하여
UI Thread로 전달한다.
촬영한
사진정보와 함께
Signal 전송

## Slide 87
Application 확장성을 위해 Thread를 사용한다.
  해당 Thread에서 사진을 찍는다.
  정보를 가공하여 QPixmap 객체 까지 만들고, UI Thread로 전달한다.
타이머 대신 Thread 이용하기
MyThread
모든 이미지 처리 내용
UIThread
신호 받아서 화면에 출력
시그널로 전달

## Slide 88
MyThread 소스코드 ( Pycharm 에서 작성 후 Rpi4로 전송 )
  printImage 메서드에서 emit을 통해 Signal을 이미지 객체와 함께 전송
Thread로 사진 촬영 후 이미지 전달하는 Thread

## Slide 89
이미지가 찍힐 때 마다, setImage 메서드가 호출된다.
창 종료 시, thread 종료와 win 닫기 추가
촬영된 이미지를 UI에 출력하는 Main Class
Notes: https://doc.qt.io/qt-6/qthread.html#terminate
스레드 종료시에는 terminate() 후에 wait() 을 조금 주라고 되어 있음
종료 하라고 해서 무조건 바로 종료 되는 게 아니라 스케줄러가 정리를 함

## Slide 90
두 개의 영상 정보를 쏘기 위해 Signal Argument를 추가 한다.
  QPixmap 하나 더 추가
  Canny Image Processing 처리
  img와 img2 동시에 signal emit
Canny Image Processing 추가하기

## Slide 91
setImage에서 img2 도 출력하여 프로그램을 완성한다.
Canny Image Processing 동시 송출
Notes: http://colorscripter.com/s/66tr3vG

## Slide 92
Mode 버튼을 이용해서 다양한 모드로 출력되게끔 하자
[도전] Mode 버튼을 이용해서 다양한 모드의 이미지가 동시에 나오게 하자

## Slide 93: ML 체험하기

## Slide 94
Google 에서 만든 기계학습(ML, 머신러닝) Library
  Python / C++ 지원
Tensorflow
Notes: 구글에서 풀었습니다.
외계인 소리를 듣게 됐죠
파이썬으로 풀었어요
급등하게 됐죠
C++ 은 되요
뭔가 다 붙여서 되게끔 합니다.

## Slide 95
Edge Device용으로 동작하는 ML Library
  Edge Device : 네트워크에서 말단에 해당되는 장치 (모바일 / 라즈베리파이 등)
  OS가 포함되어 있어야 한다. (Firmware 에서 지원 안함)
Tensorflow Lite
Notes: Node 네트워크상에서 말단
모바일/라즈베리파이
PC급은 아니지만 라이트 버전으로

## Slide 96
포트폴리오 제작할 때,
추가하여 더 멋진 작품을 만드는 것을 권장하기 위함
학습 목표

## Slide 97
특정 유형의 패턴을 인식하도록
훈련이 된, 수학적 함수
  패턴을 인식하기 위한 알고리즘이 포함되어 있음
  ML 모델들은 파일로 관리된다.
출처 : https://learn.microsoft.com/en-us/windows/ai/windows-ml/what-is-a-machine-learning-model
Machine Learning 에서 Model이란?
Notes: 모델은 뭐냐?
수학적 함수
마소에서 나온 말

## Slide 98: ML 과정

## Slide 99
분류 할 수 있는 것에 대해, 목표를 선정한다.
ex) 어떤 사람이 인싸 or 아싸 를 구분하는
머신러닝을 개발하고자 한다.
ML 과정 1 – 목표 설정
Notes: 목표 설정
Mbti로 앞에 E로 시작하는가?
이걸까요?

## Slide 100
충분히 검증 되지 않았지만,
분류를 위한 특징을 선택하고, 분류 기법을 선택한다.
ex) 친구의 수(a), 하루 전화 횟수(b), 하루 문자 수(c), 카톡 타자속도 정보(d)를 가지고, 4차 방정식을 잘 세우면 인싸인지 아싸인지 구분할 수 있을 것 같아. (가설 수립)
ML 과정 2 – 가설 세우기

## Slide 101
확실한 분류에 해당되는 데이터들을 수집한다.
ex) 인싸들과, 아싸들의 a, b, c, d 정보를 대량으로 수집한다.
ML 과정 3 – 데이터 수집하기

## Slide 102
가설에 해당되는 기법으로,
수집한 데이터를 이용하여, 세부 수치를 조율한다.
ex) 수집한 많은 데이터들(a, b, c, d)을 방정식에 대입하면서,
상수값 A, B, C, D를 조율하도록 만든다.
ML 과정 4 – 학습 시키기

## Slide 103
많은 데이터로 학습시켜 만든, 수학적 알고리즘을
파일로 저장 해둔다.
ex) 다음 방정식에 a, b, c, d 값을 넣으면 오차율 11%로 인싸 인지 아닌지 확률값이 나오는 모델을 완성
ML 과정 5 – 모델 완성
Notes: 수학적으로 완성된 알고리즘을 파일로 저장해둔것
모델

## Slide 104: Object Detect (사물인식)

## Slide 105: 사물인식
많은 사물들의 특징을 학습시킨 모델 데이터를 다운로드 받는다.
이 학습모델을 이용하여 실시간으로 사물인식을 해보는 챕터
  Lite버전이 아닌 텐서플로우로 훈련된 데이터 (=모델이라고 부름) 제작한 후, 텐서플로우 Lite 버전에다 제작한 모델을 넣어, 학습 결과를 확인할 수 있다.

## Slide 106: 실습 과정
라즈베리파이에 텐서플로우 Lite 버전, OpenCV 설치함.
사물인식 소스코드 & 모델(사전에 학습된 데이터) 다운로드
OpenCV + 텐서플로우Lite + 학습된모델 을 이용하여 사물인식 체험함.

## Slide 107: 1. 텐서플로우 Lite 버전, OpenCV설치하기
텐서플로우 Lite 설치방법
  pip install tflite-runtime==2.11.0
    2023년 06월 날짜 기준으로, 텐서플로우 2.12 이후 버전은 라즈베리파이에서 사용 불가. (이유 : 라즈베리파이 OS에 포함된 glibc 버전이 낮음)
OpenCV 설치
  사전에 설치했기 때문에, 내용을 생략한다.
참고 : https://www.tensorflow.org/lite/guide/python?hl=ko#install_tensorflow_lite_for_python

## Slide 108: 2-1. 사물인식 소스코드 다운로드
사물인식 파이썬 소스코드 클론 (인터넷이 빠르다면, 1 분 소요)
  $ git clone https://github.com/EdjeElectronics/TensorFlow-Lite-Object-Detection-on-Android-and-Raspberry-Pi.git
폴더명 변경
  $ mv TensorFlow-Lite-Object-Detection-on-Android-and-Raspberry-Pi object_detect
  $ cd object_detect
소스코드 출처
https://github.com/EdjeElectronics/TensorFlow-Lite-Object-Detection-on-Android-and-Raspberry-Pi/blob/master/deploy_guides/Raspberry_Pi_Guide.md

## Slide 109: 2-2. 모델 다운로드
wget으로 모델 파일들 다운로드
  $ wget https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/tflite/coco_ssd_mobilenet_v1_1.0_quant_2018_06_29.zip
model 이라는 폴더를 만들어, 이곳에 압축풀기
  $ unzip coco_ssd_mobilenet_v1_1.0_quant_2018_06_29.zip -d model
모델파일 출처
https://www.tensorflow.org/lite/models/object_detection/overview?hl=ko

## Slide 110: 3. 사물인식 체험
TensorFlow로 학습된 모델 수행하기
  $ python ./TFLite_detection_webcam.py --modeldir=./model
  10초 정도 기다리면, 캠 화면이 뜬다.
각자 몇 %의 Human으로 인식되는지 확인해보자.

## Slide 111
내일
방송에서
만나요!
삼성 청년 SW 아카데미